## Slide 1
测试部：Lynn.lee
IPv6 基础知识分享

## Slide 2
IPv6 介绍
01
IPv6地址
02
IPv4和IPv6地址区别
03
当前互联网现状
04
IPv6优势
05

## Slide 3
当前互联网现状
挑战之一
挑战之二
挑战之三
挑战之四
挑战之五
挑战之六
  需要更大的通信能力，使人们拥有更多有价值的服务和应用
  IPv4剩余可分配地址严重不足，影响互连网深化发展
  “尽力而为”服务，质量没有保证
  网络安全保护能力有限，存在隐患
  数字鸿沟扩大，互连网普及受阻
  如何推陈出新，提供更有价值的服务，避免走入死胡同
Internet

## Slide 4
01
03
随着Internet规模的扩大和应用的日渐丰富，IPv4协议的危机也逐渐显现出来。
IP地址已经枯竭，不够用了。IP地地不够有而且分配不合理。
虽然出现了划分子网、无类编址、NAT技术来应对，但终究解决不了实质问题。
核心路由器负荷很重。
互联网的迅猛发展，互联网核心路由器的路由表日益膨胀，在路由选择计算速度也明显下降。严重影响并制约了互联网的发展。
其他问题
安全性问题。
TCP/IP协议在诞生的那一天，根本没有考虑到安全性问题，这就致使今天我们的互联网安全性很差，可以利用协议本身进行攻击。
当前互联网现状
02
04

## Slide 5
IPv6 介绍
01
IPv6地址
02
IPv4和IPv6地址区别
03
当前互联网现状
04
IPv6优势
05

## Slide 6
01
03
IPv6相对于IPv4有哪些较为显著的优势
地址容量大大扩展，由原来的32位扩充到128位，彻底解决IPv4地址不足的问题；
报头格式大大简化，从而有效减少路由器或交换机对报头的处理开销；
地址空间采用了层次化的地址结构，利于路由快速查找，同时可以借助路由聚合
认证与私密性，IPv6把IPSec作为必备协议，保证了网络层端到端通信的完整性和机密性；
大容量的地址空间能够真正的实现无状态地址自动配置，使IPv6终端能够快速连接到网络上，无需人工配置，实现了真正的即插即用；
IPv6优势
02
04
05
其他

## Slide 7
IPv6 介绍
01
IPv6地址
02
IPv4和IPv6地址区别
03
当前互联网现状
04
IPv6优势
05

## Slide 8
IPv6介绍
1. IPv4地址对应的是32比特字长；2. IPv4有（232）= 4,294,967,296个地址，约等于43亿；
3. 就是因为当时的互联网上的主机CPU字长为32位
1. IPv6的地址长度定为128位；
2. IPv6有（2128 = 296x232 ） 340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456个地址；(340万亿万亿万亿个地址)，相当于地球表面每平方米可以分配到67万亿个地址；
IPv4地址结构
IPv6地址结构

## Slide 9
IPv6介绍
IPv6充足的地址空间将极大地满足那些伴随着网络智能设备的出现而对地址增长的需求，例如个人数据助理（PDA）、移动电话（Mobile Phone）、家庭网络接入设备（HAN）等。
在可预见的很长时期内，IPv6地址耗尽的机会是很小的。
若按土地面积分配，每平方厘米可获得2.2*1020个地址。地球上每一粒沙子都会有一个IP地址。

## Slide 10
IPv6 介绍
01
IPv6地址
02
IPv4和IPv6地址区别
03
当前互联网现状
04
IPv6优势
05

## Slide 11
IPv6地址
IPv6地址 = 前缀 + 接口标识
  前缀：相当于v4地址中的网络ID
  接口标识：相当于v4地址中的主机ID
  例如以下两个地址：
  本地链路地址: FE80::5ED9:98FF:FECA:A298
  全球单播地址: 2001:A304:6101:0001:5ED9:98FF:FECA:A298
前缀
接口标识
IPv6前缀

## Slide 12
IPv6地址
接口ID的形成 – 三种方法之一
  根据EUI-64 自动生成
  将48比特的MAC地址转化为64位形成。
  具体的转换算法为：将上述的0转换为1，在c和m之间插入两个字节：FFFE。

## Slide 13
IPv6地址
接口ID的形成 – 三种方法之二和三
  设备随机生成
  有时候设备也可以采用随机生成的方法产生一个接口ID。
  手工配置
  手动配置一个需要的ID。

## Slide 14
IPv6地址
Page 13
完整的IPv6地址格式
内嵌IPv4地址的格式
  IPv6地址的其它部分（不包括IPv4地址的部分）可以采用
  首选或者压缩格式
  IPv6地址中内嵌的IPv4地址采用IPv4的十进制表示方法
  地址前缀长度用“/xx”来表示如：0:0:0:0:0:0:166.168.1.2/64
压缩格式
  若以零开头可以省略，连续全零的组可用“::”表示，如：
  1:2::ACDE:….
  一个地址中::只能出现一次
  地址前缀长度用“/xx”来表示
  例如： 2001:410:0:1::45ff/64
首选格式
  用十六进制表示，如：FE08:….
  4个数字一组(16bits)，中间用 “ : ” 隔开，如：2001:12FC:….
  地址前缀长度用“/xx”来表示
  例如：2001:0410:0000:0001:0000:0000:0000:45ff/64

## Slide 15
IPv6地址
Page 14
单播地址
组播地址
任播地址
未指定地址：::
回环地址：::1
全球单播地址：例2001:A304:6101:1::E0:F726:4E58
内嵌IPv4地址的IPv6地址：例::10.153.70.200/64
链路本地地址LLA：例FE80::E0:F726:4E58/10
站点本地地址SLA：例FEC0::E0:F726:4E58/10已废除，被ULA地址取代：FC00::/7
详细参考: http://www.iana.org/assignments/ipv6-unicast-address-assignments

## Slide 16
IPv6地址
Page 15
单播地址
IPv6单播地址又分为链路本地地址（Link-Local address）、站点本地地址（Site-Local address）、全球单播地址（Global Unicast Address）等种类的单播地址（RFC3513有详细的IPv6单播地址分类）。
未指定地址Unspecified Address
未指定地址是一个全0地址，一般表示为:: / 128。该地址仅用于接口还没有被分配IPv6地址时
环回地址Loopback Address
与IPv4中的127.0.0.1作用相同，在IPv6中使用::1 / 128表示自己，该地址主要用于报文发送给自己。
环回地址Loopback Address
与IPv4中的127.0.0.1作用相同，在IPv6中使用::1 / 128表示自己
全球单播地址Global Unicast
全球单播地址类似于IPv4 Internet上用于通信的单播地址。

## Slide 17
IPv6地址
Page 16
单播地址
全球单播地址Global Unicast 分配范围有以下几个：
2001::/16 IPv6 Internet
2002::/16 6to4隧道
3ffe::/16 6bone
还有2003::/16到3ffd::/16目前没有分配。
内嵌IPv4地址的IPv6地址
一种是IPv4兼容IPv6地址，另一种是IPv4映射IPv6地址。
链路本地地址
链路本地地址有一个固定的前缀FE80::/64，启动IPv6协议栈时，启动时节点的每个接口会自动配置一个本地链路地址。
站点本地地址
站点本地地址是它仅仅能在一个站点内使用。这有点像IPv4中的私有地址比较类似。

## Slide 18
IPv6地址
Page 17
组播地址
Page 17
Flags
  最高位：必须为0
Scope
  0001：本地接口范围，单个接口范围有效，仅用于Loopback
  0010：本地链路范围
  0100：本地管理范围，管理员配置的
  0101：本地站点范围
  1000：本地组织范围，属于同一个组织的多个站点范围
  1110：全局范围
Group ID
  组播组ID
已定义的组播组：
详细参考：http://www.iana.org/assignments/ipv6-multicast-addresses
举例：
  FF00::至FF0F::为保留组播地址，不允许被分配
  所有节点地址：FF01::1、FF02::1
  所有路由器地址：FF01::2、FF02::2、FF05::2
  被请求节点地址：FF02::1:FFXX:XXXX，其中X代表被请求节点单播地址的低24bit

## Slide 19
IPv6地址
Page 18
任意播地址
Page 18
代表一组接口，但是发往任播的报文只会被发送到最近的一个接口
任播地址与单播地址使用相同的地址空间，因此任播与单播的表示无任何区别；配置时须明确表明是任播地址，以此区别单播和任播
子网路由器任播地址：发往该任播地址的报文会被发到该子网所有路由器中离得最近的一个。

## Slide 20
IPv6 介绍
01
IPv6地址
02
IPv4和IPv6地址区别
03
当前互联网现状
04
IPv6优势
05

## Slide 21
IPv4和IPv6地址区别
Page 20
Page 20
比较项目 | IPv4 | IPv6
地址空间 | 2^32（4,294,967,296） | 2^128（340个1000的12次幂）
地址语法 | 点分十进制，32位地址每8位分成一段。这8位长的段换算成等价的十进制数值，并用点号隔开。 | 128位地址每16位分成一段，每个16位段换算成4位十六进制数，并用冒号隔开。
 | 通常用一个等于前缀长度的点分十进制数作为子网掩码。 | 不使用子网掩码，仅支持前缀长度表示法。
地址类型 | 单播、多播、广播 | 单播、多播、任播
互联网路由特征 | 单级路由和多级路由混合 | 从最基本的设计起都支持高效、多级寻址和路由。
地址中主机ID长度 | 可变 | 单播IPv6地址主机ID是固定为64比特
等价地址 | Internet地址类别 | IPv6中无此概念
 | 多播地址（224.0.0.0/4） | IPv6多播地址（FF00::/8）
 | 广播地址 | IPv6中无此概念
 | 未指定的地址0.0.0.0 | 未指定的地址是::
 | 环回地址：127.0.0.1 | 环回地址是::1
 | 公共IP地址 | 全球单播地址
 | 私有IP地址（10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12以及192.168.0.0/16） | 唯一本地（FD00::/8）或者站点本地地址(FEC0::/10)（不推荐）
 | APIPA地址（169.254.0.0/16） | 链路本地地址（FE80::/64）
 | 文本表示：点分十进制表示法 | 文本表示：前导零压缩以及零压缩的十六进制冒号表示法
 | 前缀表示：以十进制点缀表示的子网掩码或者是前缀长度的表示法 | 前缀表示：仅仅只有前缀长度的表示法

## Slide 22
THANK YOU !
感谢聆听