## Slide 1
By：Tim
IPv6 Tunnel

## Slide 2
隧道

## Slide 3
IPv6的优势-1
近似无限的地址空间
  2^128
简洁的报文头部，长度增加，效率却更高
  IPv6没有IPV4中的header length(4), Identifier(16), Flags(3), Framented offset(13), Options,Padding，IPv6的报文头长度是固定的，只保留了最重要的功能，而对于一些非关键性的功能，IPv6放在了扩展报头中去实现。
  在IPv4中有10个固定长度的域，2个地址空间和若干个选项，IPv6中只有6个域和2个地址空间。报头的简化使IP的某些工作方式发生了变化：因为所有报头长度统一，所以不再需要校验报头长度字段；IPv6中的分片只能由源节点进行，中间路由器不再进行任何分片，减轻了中间路由器的工作负荷；去掉IP头校验和并不影响可靠性，主要是因为头校验和将由更高层协议（TCP/UDP）负责。虽然IPv6基本报头是IPv4报头的2倍，但因其长度固定，故不需要消耗过多的内存容量；又因其要处理的域变少，从而大大减少了路由器上的软件处理内容。根据Cisco Systems资料，IPv6路由器软件内核（Kernel）实际上比IPv4还小。在Cisco2500系列中配置的IPv4内核为2.17MB；存放路由表的工作区（Work Area）升到3.2MB；IPv6内核仅为1.69MB，工作区也不过2.7MB。

## Slide 4
IPv6的优势-2
无需NAT，保证端到端通信，更安全
  IPv6大大增加了网络对加密和认证的支持，具有较之IPv4更为强大的安全性。IPv4安全机制中大多也只建立在应用层级，比如E-mail加密、HTTPS和SSL等的接入安全，SNMPv2网络管理安全等，较少从网络层来保证Internet的安全。引进了目前普遍采用的NAT技术，破坏了端到端的基本原则，比如，加密报文的处理，FTP、Talk的应用等受到影响，在很大程度上破坏了Internet的授权和鉴定机制。
  IPsec不再是IP协议的补充部分，在IPv6中IPsec是IPv6自身所具备的功能，IPv4选择性支持，IPv6则自动支持。
更好的QoS支持
  Flow Label：20比特。 IPv6中新增。流标签可用来标记特定流的报文，以便在网络层区分不同的报文。转发路径上的路由器可以根据流标签来区分流并进行处理。由于流标签在IPv6报文头中携带，转发路由器可以不必根据报文内容来识别不同的流，目的节点也同样可以根据流标签识别流，同时由于流标签在报文头中，因此使用IPSec后仍然可以根据流标签进行QoS处理。
  Traffic Class相对于IPv4 DSCP(0-63)报文，范围更大0-255
更好的移动性
  即插即用，是指无需任何人工干预，就可以将一个节点插入IPv6网络并在网络中启动。

## Slide 5
IPv6发展现状

## Slide 6
我国IPv6为什么发展较慢
1. 起步较晚，NAT的普及延缓了IPv4地址枯竭，加之整个产业链对IPv6无动于衷。
2 .互联网缺乏应有的国际竞争，像Google、Facebook等大型互联网服务提供商(ISP)已将大量应用迁移至IPv6，尽管国内部分ISP也做了一些应用迁移，但不提供更深层次的服务。
3 IPv6本身具备端到端的加密功能，这给我国的很多安全管理带来困难。再者，我国互联网安全监管措施成本和代价都很高，将应用整个迁移到IPv6上面以后需要重新构建。

## Slide 7
IPv6网络部署进程
IPv6孤岛
IPv6孤岛
IPv4 Internet
协议转换
IPv6孤岛
IPv6孤岛
IPv6 Internet
IPv6 Internet
IPv4孤岛
IPv4孤岛
IPv4 Internet
IPv6孤岛
部署初期
部署末期
部署中期

## Slide 8
几种过渡技术
双协议栈技术
  同时启用v4与v6协议栈
隧道技术
  v6报文封装在v4中(IPv6 over IPv4)
v4 v6网络地址转换
  NAT－PT(Network Address Translation-Protocol Translation)

## Slide 9
IPv6 Tunnel
自动隧道技术
手工隧道技术
    GRE隧道
    IPv6 in IPv4隧道
    6To4隧道
    6PE隧道
    ISATAP隧道
    其他类型

## Slide 10
Manual隧道的特点
缺点
优点
    充分利用现有网络
    骨干网转发设备无需升级
    需要手工配置
    转发效率降低

## Slide 11
IPv6 in IPv4隧道技术
IPv4报头
IPv6报头
IPv6有效数据
IPv4有效数据
IPv6 in IPv4隧道技术
    IPv6报文被包含在IPv4报文中作为IPv4的载荷
    维护配置比较复杂

## Slide 12
IPv6 in IPv4隧道报文转发

## Slide 13
基础实验IPv6IP隧道
interface Tunnel0
no ip address
ipv6 enable
tunnel source 10.1.12.1
tunnel destination 10.1.23.3
tunnel mode ipv6ip
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.12.2
ipv6 route ::/0 Tunnel0
interface Tunnel0
no ip address
ipv6 enable
tunnel source 10.1.23.3
tunnel destination 10.1.12.1
tunnel mode ipv6ip
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.23.2
ipv6 route ::/0 Tunnel0
Notes: 注意：无论是GRE隧道，或者IPv6IP隧道，都可以跑动态路由协

## Slide 14
GRE隧道技术
GRE隧道技术
    IPv6报文被包含在GRE报文中作为GRE的载荷
    通用性好，技术成熟
    维护配置比较复杂
IPv4报头
IPv6报头
IPv6有效数据
IPv4有效数据
GRE 报头

## Slide 15
基础实验GRE隧道
interface Tunnel0
no ip address
ipv6 enable
tunnel source 10.1.12.1
tunnel destination 10.1.23.3
tunnel mode gre ip
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.12.2
ipv6 route ::/0 Tunnel0
interface Tunnel0
no ip address
ipv6 enable
tunnel source 10.1.23.3
tunnel destination 10.1.12.1
tunnel mode gre ip
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.23.2
ipv6 route ::/0 Tunnel0

## Slide 16
手工隧道一些特点
1. 无论GRE，还是IPv6 over IP隧道，隧道两边都可以跑动态路由协议，例如上边如果隧道接口配置了IPv6地址，激活协议就即可，如RIPng
2 .从封装效率看，IPv6 over IP效率更高，少一层封装
3 GRE隧道是总所周知的能保证稳定和安全的，且兼容性很好的隧道模式，如对隧道外侧IS-IS路由协议的支持，就只能使用GRE隧道

## Slide 17
6To4自动隧道
6to4隧道技术
  目的地址为6to4地址，包含的IPv4地址即为隧道末端
  6to4地址: 2002:IPv4地址:子网ID::接口ID
优点
  相对手工隧道配置方便，不用配置tunnel目的地址，维护方便
缺点
  整个IPv6网点使用特殊的6to4地址
Notes: 1. 手工配置需要制定tunnel的destination地址，如隧道很多，那么配置就很麻烦，其次，可扩展性差

## Slide 18
6To4隧道报文转发
1.路由器A的对接PC1的接口的IPv6地址为2002:84d6:010a::/48,PC1的地址，就属于这个地址空间中,PC2同理
2.PC1访问PC3，A收到IPv6报文，查看是2002的地址，查看2002的后32位，转化为IPv4地址，此地址就是tunnel destination

## Slide 19
基础实验6to4隧道（孤岛是6to4地址）
interface Tunnel0
ipv6 enable
tunnel source FastEthernet2/0
tunnel mode ipv6ip 6to4
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 202.101.12.2
ipv6 route 2002::/16 Tunnel0
interface Tunnel0
ipv6 enable
tunnel source FastEthernet2/1
tunnel mode ipv6ip 6to4
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 202.101.23.2
ipv6 route 2002::/16 Tunnel0

## Slide 20
基础实验6to4隧道（孤岛是普通IPv6地址）
interface Tunnel0
ipv6 address 2002:A01:C01::2/48
ipv6 enable
tunnel source FastEthernet2/0
tunnel mode ipv6ip 6to4
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.12.2
ipv6 route 2003::/64 2002:A01:1703::2
ipv6 route 2002:A01:1703::/48 Tunnel0
interface Tunnel0
ipv6 address 2002:A01:1703::2/48
ipv6 enable
tunnel source FastEthernet2/1
tunnel mode ipv6ip 6to4
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.23.2
ipv6 route 2001::/64 2002:A0A:C01::2
ipv6 route 2002:A0A:C01::/48 Tunnel0

## Slide 21
其他隧道技术
6PE（MPLS-BGP隧道）
  通过IPv4或MPLS网络连接多个IPv6 孤岛，使用BGP交换IPv6可达信息。
  IPv6网络可被看作VPN网，多个IPv6孤岛属于同一VPN，利用VPN机制在PE之间建立隧道连接，可以充分利用已有MPLS或VPN网络
ISATAP
  双栈client和支持ISATAP的路由器，可以快速实现IPv6访问
  成本低，但是地址格式固定
6over4
  使用IPv4组播来模拟一个虚拟的VE链路，IPv6的组播地址映射成IPv4的组播地址，进而可实现邻居发现。要求主机间的IPv4必须支持组播。用来互连IPv4网络内隔离的IPv6主机
Teredo
  使得IPv4 NAT设备后的节点可以通过UDP上的隧道获得IPv6连接

## Slide 22
THANK YOU !
感谢聆听