## Slide 1
测试部：尹开峰
VOIP 技术简介

## Slide 2
什么是VOIP
01
voip基本实现原理
02
SIP协议
03
SIP通信流程
04
X-lite演示通信过程
05

## Slide 3
VOIP即网络电话，Voice over Internet Protocol，通过IP数据包发送实现的语音业务
将模拟的声音讯号经过压缩与封包之后，以数据封包的形式在IP网络进行语音讯号的传输，通俗来讲也就是互联网电话或IP电话。将voip软件安装到电脑上，就能实现通话，像Skype，QQ等都属于其中之一。
比之传统电话如何？
价格低廉
可提供的业务较多
可以与Internet应用很好的融合
本质上与即时讯息，电子邮件相同
延迟和抖动较大
容易遭受攻击和窃听
什么是voip

## Slide 4
通过语音的压缩算法对原始的语
音数据进行压缩处理，然后把这些压
缩过的语音数据按实时传输的要求进
行打包，经过IP网络把数据包送至接
收地，按照原来的次序进行串行化处
理并解压缩，恢复语音信号。
voip基本原理
网关1
网络
网关2
UDP/IP
RTP/RTCP
压缩
原始数据
原始数据
压缩
RTP/RTCP
UDP/IP

## Slide 5
SIP协议
SIP消息结构为：起始行、消息头、消息体
起始行分为请求行和状态行
请求行消息类型:
INVITE : 发起呼叫请求（消息头和数据区），消息头包含主、被叫的地址，呼叫主题和呼叫优先级，数据区为会话媒体信息
BYE ： 一个用户决定终止会话时用的
OPTIONS: 询问被叫端的能力信息，但是它本身不能发起呼叫
ACK : 确认
CANCEL : 取消当前请求，但它不能终止当前已经建立的连接
REGISTER: 用户向SIP服务器传输位置信息或者地址信息
状态行：响应消息的起始行
INVITE sip:bob@biloxi.com SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP pc33.atlanta.com;branch=z9hG4bK776asdhds
Max-Forwards: 70
To: Bob <sip:bob@biloxi.com>
From: Alice <sip:alice@atlanta.com>;tag=1928301774
Call-ID: a84b4c76e66710@pc33.atlanta.com
CSeq: 314159 INVITE
Contact: <sip:alice@pc33.atlanta.com>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 142
INVITE

## Slide 6
SIP通信流程A呼叫B
10086 server 10001
INVITE
100 trying
INVITE
100 trying
180 Ringing
180
200 OK接通
200 OK接通
ACK
ACK

## Slide 7
前转类型 | 遇忙、无应答、不可及、无条件
来电显示 | 信息显示，号码显示
三方通话 | 3-Way Call
Input Volume | 听筒声音
Flashhook | Min Time、Max Time
语音编码类型 | G.711u率，G.729，G.722
voip常用参数

## Slide 8
THANK YOU !
感谢聆听